Ultraschall Präsenzmelder – Presence Control PRO Single US COM 2

- Für den Innenbereich; speziell Gänge und lange Flure

- Dynamische Rundumerfassung im gesamten Raum unabhängig von Objekten und Hindernissen

- IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung

- Optional: Nutzer Fernbedienung RC5, Service Fernbedienung RC8, Schutzkorb

Technische Daten:

Netzspannung:			220 – 240 V

Frequenz:				50/60 Hz

Schaltleistung Ausgang 1:		max. 2000 W ohmsche Last

Kapazitive Last/EVGs		Einschaltspitzenstrom max. 800 A/200 μs

Schaltleistung Ausgang 2:		max. 230W/230V, max. 1A (cos φ = 1)

Reichweite:				3 x 10 m

Erfassungswinkel:			180°

Montagehöhe:			2,5 – 3,5 m

Lichtwerteinstellung			10 – 1000 Lux

Nachlaufzeit:				30 Sek. – 30 Min.

Nachlaufzeit (Schaltausgang 2):	0 Sek. – 10 Min., Einschaltverzögerung

1 Min. – 2 Std., Nachlaufzeit

Montage:				Deckenmontage

Material:				UV-beständiger Kunststoff

Schutzart/Schutzklasse:		IP20 / Schutzklasse II

Prüfzeichen:				CE, VDE-GS

Betriebstemperatur:			-25°C - +55°C

Abmessungen (H x B x T):		120 x 120 x 73 mm

Farbe:					weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			007973

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de