Infrarot Präsenzmelder – Presence Control PRO IR Quattro SLIM DALI

- Für Büros, Konferenz-, Klassen- und Nebenräume

- Präsenzmelder mit quadratischem Erfassungsbereich

- Nahezu deckenbündiger Einbau mit einer Aufbauhöhe von nur 4 mm

- Ideal für Decken bis zu 4 m Höhe

- IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung

- Master/Master und Master/Slave Vernetzungen möglich

- Optional: Nutzer Fernbedienung RC5, Service Fernbedienung RC8, Verlängerungskabel 6m

Technische Daten:

Netzspannung:			120 – 250 V

Frequenz:				50/60 Hz

Lichtkanäle:	2 Lichtkanäle (Broadcast) mit jeweils max. 12 DALI EVGs

Kapazitive Last/EVGs		Einschaltspitzenstrom max. 800 A/200 μs Reichweite:				Präsenz/Radial/Tangential: max. 4 x 4 m (16 m2)

Mechanisch einstellbar

Montagehöhe:			2,5 m – 4 m

Lichtwerteinstellung			100 – 1000 Lux, ∞/Tageslicht

Nachlaufzeit:				60 Sek. – 15 Min., Impulsmodus (ca. 2 Sek.)

Montage:				Deckenmontage

Material:				UV-beständiger Kunststoff

Schutzart/Schutzklasse:		IP20 / Schutzklasse II

Prüfzeichen:				CE, VDE-GS

Betriebstemperatur:			0°C - +40°C

Abmessungen (H x B x T):		77 x 77 x 60 mm

Farbe:					weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			005795

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de