Infrarot Präsenzmelder – Presence Control PRO IR Quattro DIM

- Für Büros, Abstell-, Versorgungs-, Hauswirtschafts und Waschräume

- Präsenzmelder mit quadratischem Erfassungsbereich

- Mechanische Skalierung ohne Qualitätsverluste

- 1760 Schaltzonen auf 13 Ebenen für optimale Erfassungsqualität

- IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung

- Master/Master und Master/Slave Vernetzungen möglich

- Optional: Nutzer Fernbedienung RC5, Service Fernbedienung RC8, Aufputzadapter AP Box IP54, Schutzkorb

Technische Daten:

Netzspannung:			230 – 240 V

Frequenz:				50/60 Hz

Steuerausgang:			1 – 10 V / max. 50 EVGs, max. 100 mA

Kapazitive Last/EVGs		Einschaltspitzenstrom max. 800 A/200 μs Reichweite:				Präsenz max. 4 x 4 m (16 m2)

Radial max. 5 x 5 m (25 m2)

Tangential max. 7 x 7 m (49 m2)

Mechanisch einstellbar

Montagehöhe:			2,5 – 8 m

Lichtwerteinstellung			100 – 1000 Lux, ∞/Tageslicht

Nachlaufzeit:				30 Sek. – 30 Min., Impulsmodus (ca. 2 Sek.)

Montage:				Deckenmontage

Schutzart/Schutzklasse:		IP20/ Schutzklasse II

Prüfzeichen:				CE, VDE-GS

Betriebstemperatur:			-25°C - +55°C

Abmessungen (H x B x T):		120 x 120 x 76 mm

Farbe:					weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			002718

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de