Hochfrequenz Präsenzmelder – Presence Control PRO HF 360 COM 2

- Für den Innenbereich, speziell für öffentliche Bereiche wie Toilettenkabinen

- HF Sensor mit 360° Erfassungsbereich

- Erfassung durch Glas, Holz und Leichtbauwände

- Unsichtbare Montage mit Deckenadapter möglich

- IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung

- Master/Master und Master/Slave Vernetzungen möglich

- Optional: Nutzer Fernbedienung RC5, Service Fernbedienung RC8, Aufputzadapter AP Box IP54, Schutzkorb, Deckenadapter für abgehängte Decken

Technische Daten:

Netzspannung:			230 – 240 V

Frequenz:				50/60 Hz

Sendeleistung des HF Sensors:	ca. 1 mW auf 5,8 GHz

Schaltleistung Ausgang 1:		max. 2000 W ohmsche Last bei 230 V

Kapazitive Last/EVGs		Einschaltspitzenstrom max. 800 A/200 μs

Schaltleistung Ausgang 2:		max. 230W/230V, max. 1A (cos φ = 1)

Reichweite:				Max. Ø 12 m

Stufenlos einstellbar

Montagehöhe:			2,5 – 3,5 m

Lichtwerteinstellung			10 – 1000 Lux, ∞/Tageslicht

Nachlaufzeit:				30 Sek. – 30 Min., Impulsmodus (ca. 2 Sek.)

Nachlaufzeit (Schaltausgang 2):	0 Sek. – 10 Min., Einschaltverzögerung

1 Min. – 2 Std., Nachlaufzeit

Montage:				Deckenmontage

Material:				UV-beständiger Kunststoff

Schutzart/Schutzklasse:		IP20/ Schutzklasse II

Prüfzeichen:				CE, VDE-GS

Betriebstemperatur:			-25°C - +55°C

Abmessungen (H x B x T):		120 x 120 x 56 mm

Farbe:					weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			002848

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de