Solar Leuchte Außen – XSolar GL-S anthrazit

- Solar Außenleuchte XSolar GL-S in Anthrazit mit Infrarotsensor für Einfahrten und Wege ohne Stromanschluss

- Verbrauchsarmes 1,2 W LED System

- Keine externe Stromzufuhr notwendig, da leistungsstarkes Solarpanel

- Bis zu 60 Tage Leuchtreserve

- Höhenverstellbarer Standfuß

Technische Daten:

Netzspannung:			Solar, netzunabhängig

Leistung der Leuchten:		1,2 W

Lichtfarbe:				4000 K

LED Lebensdauer:			50.000 h

Dämmerungseinstellung:		2 lx

Erfassungswinkel:			140°

Reichweite:				5 m

Nachlaufzeit:				dynamisch

Grundlicht:				ja

Betriebstemperatur:			-20 - +40°C

Material:	UV-beständiger Kunststoff; Standfuß aus Aluminium

Solarpanel:				Monokristallin

Montage:				Bodenmontage

Abmessungen (B x H x T):		189 x 1178 x 186,5 mm

Schutzart/Schutzklasse:		IP44 / Schutzklasse III

Prüfzeichen:				CE, GS

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			009830

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de