Sensor Strahler – XLED PRO WIDE XL Slave weiß

- LED-Sensor-Strahler zur homogenen Ausleuchtung von rechteckigen Flächen entlang des Gebäudes

- LED-Panel um 360° in alle Richtungen schwenkbar

- Aufwändig berechnete Linsen-Optik zur maximalen Lichtausbeute

- Grundlichtfunktion bei Vernetzung mit Masterleuchten

- Vernetzungsmöglichkeit per Kabel

Technische Daten:

Netzspannung:			220 – 230 V

Frequenz:				50/60 Hz

Leistung:				48 W LED

Helligkeit:				4400 Lumen

Effizienz:				92 lm/W

Lichtfarbe:				4000 K neutralweiß, SDCM 3

LED Lebensdauer:			50.000 h (L70B10 nach LM80)

Material:	UV-beständiger Kunststoff (Chassis), Aluminium (Kühlkörper)

Montage:				Wandmontage

Abmessungen (H x B x T):		165 x 265 x 126 mm

Schutzart/Schutzklasse:		IP54 / Schutzklasse I

Prüfzeichen:				CE, ENEC 10

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			010201

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de