Sensor Strahler – XLED PRO WIDE schwarz

- LED-Sensor-Strahler zur homogenen Ausleuchtung von rechteckigen Flächen entlang des Gebäudes

- LED-Panel um 360° in alle Richtungen schwenkbar

- Aufwändig berechnete Linsen-Optik zur maximalen Lichtausbeute

- Montagehöhe bis zu 6 m

- Einzigartige LED-Linsen-Matrix mit zusätzlicher Grundhelligkeit in linearem Lichtbild

- Fernbedienbar

- Einfache Vernetzung per Kabel möglich

Technische Daten:

Netzspannung:			220 – 230 V

Frequenz:				50/60 Hz

Leistung:				24,8 W LED

Helligkeit:				2400 Lumen

Effizienz:				97 lm/W

Lichtfarbe:				4000 K neutralweiß, SDCM 3

LED Lebensdauer:			50.000 h (L70B10 nach LM80)

Ansprechhelligkeit:			2 – 1000 lx

Schwenkbereich Strahler:		360° horizontal und vertikal

Erfassungswinkel:			240°
Reichweite:				max. 12 m

Nachlaufzeit:				5 Sek. – 15 Min.

Grundhelligkeit:	3% optional für 10 min., 30 min. oder für die ganze Nacht

Dauerlicht:	4 Stunden schaltbar

Betriebstemperatur:			-20 - +40°C

Material:	UV-beständiger Kunststoff (Chassis), Aluminium (Kühlkörper)

Montage:				Wandmontage

Abmessungen (H x B x T):		188 x 265 x 126 mm

Schutzart/Schutzklasse:		IP54 / Schutzklasse I

Prüfzeichen:				CE, ENEC 10

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			010096

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de