Sensor Strahler – XLED PRO 240 schwarz

- Für den Außenbereich

- Taghelles Licht für große Flächen

- Mit integriertem Infrarot-Sensor

- Vollschwenkbares LED Panel

- Großer Erfassungswinkel für sichere Personenerfassung

- Inkl. Eckwandhalter

Technische Daten:

Netzspannung:			230 – 240 V

Frequenz:				50/60 Hz

Leistung:				20,5 W LED

Helligkeit:				1834 Lumen

Effizienz:				89,5 lm/W

Lichtfarbe:				4000 K neutralweiß, SDCM 3

LED Lebensdauer:			50.000 h (L70B10 nach LM80)

Ansprechhelligkeit:			2 – 2000 lx

Schwenkbereich Strahler:		180° horizontal und vertikal

Erfassungswinkel:			240° mit 180° Öffnungswinkel
Reichweite:				max. 12 m (temperaturstabilisiert)

Nachlaufzeit:				10 Sek. – 15 Min.

Betriebstemperatur:			-20 - +40°C

Material:	UV-beständiger Kunststoff (Chassis), Wärmeleitender Kunststoff (Kühlkörper)

Montage:				Wandmontage

Abmessungen (H x B x T):		223 x 180 x 161 mm

Schutzart/Schutzklasse:		IP44 / II

Prüfzeichen:				CE, ENEC 10, DEKRA

Garantie:				5 Jahre

Farbe:					Schwarz

Lieferumfang:			Eckwandhalter

Artikelnummer:			003623

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de