Ultraschall Präsenzmelder – Presence Control PRO US 360 LiveLink

- Für den Innenbereich; speziell für Räume mit Hindernissen im direkten Sichtfeld des Sensor, wie z.B. Trennwände, Tische oder verwinkelte Architektur

- Dynamische Rundum-Präsenzerfassung

- Zuverlässige Erfassung auch hinter Objekten

- 36qm Präsenzbereich für die Erfassung kleinster Bewegungen

- Umschließt Objekte dringt aber nicht hindurch

- Schutzkorb, Aufputz- Adapter, Deckeneinbaudose

Technische Daten:

Netzspannung:			LiveLink Busspannung

Leistungsverbauch:			9 DALI Teilnehmer

Sensor Technologie:		40 KHz Ultraschall

Erfassungswinkel:			360°

Montagehöhe:			2,5 - 3,5 m
Reichweite:				6 x 6 m Präsenzerfassung

10 x 10 m radiale/tangentiale Erfassung

Zeiteinstellung:			30 Sek. – 30 Min., IQ Modus

Komfortfunktionen:			Bewegungserfassung, Helligkeitsmessung,

Zeiteinstellung, Halbautomatik / Vollautomatik, Teachmodus, Konstantlichtregelung

Schutzart:				IP 20

Temperaturbereich:			-10 - +40°C

Material:				Polycarbonat

Abmessungen (H x B x T):		120 x 120 x 66 mm

Prüfzeichen:				CE, DEKRA, CB

Farbe:					Weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			008444

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de