Infrarot Bewegungsmelder – sensIQ weiß eNet

- Für den Innen- und Außenbereich

- 4 hochsensible Pyro- Sensoren mit 1360 Schaltzonen

- 300° Erfassungswinkel mit 180° Öffnungswinkel

- Teach Mode und Dauerlicht per Fernbedienung einstellbar

- Dämmerungs-, Zeit- und unabhängige Reichweiteneinstellung direkt am Gerät

- Integrierte Funkvernetzung mit eNET

Technische Daten:

Netzspannung:			220 - 240 V

Frequenz:				50/60 Hz
Schaltleistung:			max. 2500 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)

Kapazitive Last/EVGs:		max. 8 St., C ≤ 176 μF

Reichweite:	max. 2 - 20m, einstellbar in 3 Richtungen

eNet Spezifikationen:	- zusätzlicher Präsenzausgang

- alle IR Fernbedienungsfunkionen laufen auch im eNet

- Teach In, Poti Einstellung, Dämmerungswert

- Manual Override (4h An/4h Aus), Sensor Mode

Montagehöhe:			2,00 – 5,00 m

Erfassungsbereich:			300° mit 180° Öffnungswinkel, Unterkriechschutz

Ansprechhelligkeit:			2 – 2000 lx

Nachlaufzeit:				5 Sek. – 15 Min., Impulsmodus (ca. 2 Sek.)

Montage:				Wand-, Decken- oder Eckmontage

Material:				UV-beständiger Kunststoff

Betriebstemperatur:			-20° - +50°C

Schutzart/Schutzklasse:		IP54 / Schutzklasse II

Prüfzeichen:				CE, VDE-GS

Abmessungen (H x B x T):		113 x 144 x 172 mm

Farbe:					Weiß

Lieferumfang:			Fernbedienung RC9, Eckwandhalter

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			020439

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de