Infrarot Bewegungsmelder – SensIQ S weiß EVO

- Für den Innen- und Außenbereich

- 4 hochsensible Pyro- Sensoren mit 1360 Schaltzonen

- 300° Erfassungswinkel mit 180° Öffnungswinkel

- Urlaubsmodus und Dauerlicht per Fernbedienung einstellbar

- Dämmerungs-, Zeit- und unabhängige Reichweiteneinstellung direkt am Gerät

- Bidirektionale Smart Remote Schnittstelle

- Inkl. Fernbedienung und Eckwandhalter

Technische Daten:

Netzspannung:			100 - 240V

Frequenz:		50/60 Hz

Schaltleistung:	max. 2000 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe) bei 230V

max. 8 St. LED-Leuchtmittel / Energiesparlampen C<176µF (kapazitiv)

Kapazitive Last/EVGs:		z. B. Energiesparlampen, max. 800A/200 μS

Reichweite:	max. 2 - 20m tangential, in allen drei Erfassungsbereichen skalierbar

Montagehöhe:			2,00 – 5,00 m

Erfassungsbereich:			300° mit 180° Öffnungswinkel, Unterkriechschutz

Ansprechhelligkeit:			2 – 2000 Lux

Nachlaufzeit:				5 Sek. – 15 Min., Impulsmodus (ca. 2 Sek.)

Dauerlicht:				4h schaltbar

Montage:				Wand- oder Eckmontage

Betriebstemperatur:			-20° - +50°C

Schutzart:				IP54

Prüfzeichen:				CE, VDE

Abmessungen (H x B x T):		74 x 114 x 128 mm

Farbe:					weiß

Lieferumfang:			Fernbedienung RC9, Eckwandhalter

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			034955

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de