Infrarot Präsenzmelder – Presence Control PRO IR Quattro HD LiveLink

- Für Büros, Besprechungsräume, Klassenräume, Hörsäle, sowie Sport- und Lagerhallen

- Präsenzmelder mit quadratischem Erfassungsbereich

- 4800 Schaltzonen auf 13 Ebenen für optimale Erfassungsqualität

- IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung

- Master/Master und Master/Slave Vernetzungen möglich

- Zur Nutzung im Lichtmanagement-System LiveLink

- Optional: Aufputzadapter AP Box IP54, Schutzkorb

Technische Daten:

Netzspannung:			24V DALI Busspannung

Spannungsaufnahme:		3 Dali-Teilnehmer

Reichweite:				Präsenz max. 8 x 8 m (64 m2)

Radial max. 8 x 8 m (64 m2)

Tangential max. 20 x 20 m (400 m2)

Mechanisch einstellbar

Montagehöhe:			2,5 – 10 m

Lichtwerteinstellung			10 – 1000 Lux, ∞/Tageslicht per LiveLink APP

Nachlaufzeit:				1 Min. – 60 Min. per LiveLink APP

Montage:				Deckenmontage

Schutzart:				IP20

Prüfzeichen:				CE

Betriebstemperatur:			-25°C - +55°C

Abmessungen (H x B x T):		120 x 120 x 70 mm

Farbe:					weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			009717

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de