LiveLink System – Tastenkoppler DALI 4-fach

- Anschluss von 4 handelsüblichen Installationstastern über die DALI Schnittstelle an ein LiveLink Steuergerät

- Frei wählbare Tasterfunktionen während der Inbetriebnahme, z.b. Touchdim Funktion und Aufruf programmierter Lichtszenen

- Inbetriebnahme und Programmierung per LiveLink App (iOS/Android)

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			013660

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de