Hochfrequenz Sensor Leuchte Innen – RS PRO LED Q1 WW silber

- Für Treppen, Flure und WC-Bereiche

- HF Sensor mit 360° Erfassungsbereich

- Erfassung durch Glas, Holz und Leichtbauwände

- Energieeffizientes 26 Watt LED Lichtsystem mit Active-Thermo-Control

- integrierte 868 MHz bi-direktionale Funkvernetzung

- Grundlicht von 10 - 50%

- Optional: Fernbedienung RC10

Technische Daten:

Netzspannung:			220 – 240 V

Frequenz:				50/60 Hz

Sendeleistung des HF Sensors:	ca. 1 mW auf 5,8 GHz

Leistung:				27 W LED

LED-Lebensdauer:			50.000 Betriebsstunden

Helligkeit:				2350 lm

Lichtfarbe:				Warmweiss (3000 K)

Ansprechhelligkeit:			2 – 2000 lx

Grundlicht:				10 – 50%

Erfassungswinkel:			360°

Reichweite:	1 – 8 m

Nachlaufzeit:				5 Sek. – 15 Min.

Montage:				Wand- oder Deckenmontage

Chassis:				Aluminium

Haube:				PMMA

Betriebstemperatur:			-10 - +40°C

Schutzart/Schutzklasse:		IP20 / Schutzklasse II

Prüfzeichen:				CE, ENEC 10

Abmessungen (H x B x T):		331 x 331 x 56 mm

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			007126

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de