Infrarot Bewegungsmelder – IS 3360-E KNX UP weiß

- Für den Innenbereich

- 3 hochsensible Pyro-Sensoren mit 1416 Schaltzonen

- 360° Erfassungswinkel mit 180° Öffnungswinkel

- Für Montagehöhen bis zu 4 m

- Reichweitenreduzierung durch Abdeckblenden möglich

- Überwacht bis zu 1260 m²

Technische Daten:

Netzspannung:			KNX-Busspannung

Stromaufnahme:			10 mA

Busspezifikationen:	2 Lichtkanäle, dimmbar, Grundhelligkeitsfunktion für beide Kanäle, HLK Ausgang, Präsenzausgang, Dämmerungsschalter, Helligkeitswert, unbegrenzte Anzahl an Slaves, Werte über den BUS änderbar, Eingang Dämmerungssensor für Hauptlicht und Grundlicht, Szenen

Reichweite:	Max. 20 m tangential, Reichweitenreduzierung möglich

Empfohlene Montagehöhe:	2,50 – 4,00 m

Erfassungsbereich:			360° mit 180° Öffnungswinkel

Ansprechhelligkeit:			2 – 1000 lx

Zeiteinstellung:			1 – 255 Min.

Montage:				Deckenmontage

Material:				UV-beständiger Kunststoff

Betriebstemperatur:			-20° - +50°C

Schutzart:				IP20

Kennzeichnung/Prüfzeichen:	CE, VDE

Abmessungen (H x B x T):		94 x 94 x 78 mm

Farbe:					Weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			033545

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de