Infrarot Bewegungsmelder – IS 3360 MX-E KNX AP weiß

- Für den Innenbereich

- 3 hochsensible Pyro- Sensoren mit 1416 Schaltzonen

- 360° Erfassungswinkel mit 180° Öffnungswinkel

- Für Montagehöhen bis zu 14 m

- Reichweitenreduzierung durch Abdeckblenden möglich

Technische Daten:

Netzspannung:			KNX-Busspannung

Stromaufnahme:			10 mA

Busspezifikationen:	2 Lichtkanäle, dimmbar, Grundhelligkeitsfunktion für beide Kanäle, HLK Ausgang, Präsenzausgang, Dämmerungsschalter, Helligkeitswert, unbegrenzte Anzahl an Slaves, Werte über den BUS änderbar, Eingang Dämmerungssensor für Hauptlicht und Grundlicht, Szenen

Reichweite:	Max. 18 m Radius

Erfassungsbereich:			360° mit 180° Öffnungswinkel

Ansprechhelligkeit:			2 – 1000 lx

Zeiteinstellung:			1 – 255 Min.

Montage:				Deckenmontage

Material:				UV-beständiger Kunststoff

Betriebstemperatur:			-20° - +50°C

Schutzart:				IP54

Kennzeichnung/Prüfzeichen:	CE, VDE

Abmessungen (H x B x T):		95 x 95 x 65 mm

Farbe:					Weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			011642

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de