Infrarot Bewegungsmelder – IS 3360 MX Highbay LiveLink

- Für den Innenbereich

- 360° Infrarot-Bewegungsmelder

- Für Montagehöhen bis zu 14 m

- Reichweite max. 18 m

- Als Aufputzvariante im quadratischen Design

- Auch in den Varianten COM1, PF, KNX und DALI erhältlich

Technische Daten:

Netzspannung:			DALI-Busspannung

Stromaufnahme:			3 DALI-Teilnehmer

Sensortechnik:			Passiv-Infrarot

Reichweite:	Max. 18m (tangential)

Empfohlene Montagehöhe:	4,00 – 14,00 m

Erfassungsbereich:			360°

Ansprechhelligkeit:			2 – 1000 Lux

Zeiteinstellung:			1 Min. – 60 Min., IQ-Modus

Montage:				Deckenmontage

Material:	UV-beständiger Kunststoff (Gehäuse), HPDE (Linse)

Betriebstemperatur:			-20° - +50°C

Schutzart				IP54

Prüfzeichen:				CE, VDE

Abmessungen (H x B x T):		65 x 95 x 95 mm

Farbe:					Weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			009724

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de