Infrarot Präsenzmelder – Presence Control PRO IR Quattro SLIM XS-R COM1

- Für Büros, Konferenz-, Klassen- und Nebenräume

- Superflacher 360° Infrarot-Präsenzmelder

- 16 m² quadratischer Präsenzbereich

- Nur 6 mm Aufbauhöhe, Deckenmontage

- Passt in jede Unterputzdose

- Weltweit einzigartige Retina-Linse

- Optional: Nutzer Fernbedienung RC5, Service Fernbedienung RC8, Smart Remote

Technische Daten:

Netzspannung:			220 – 240 V

Frequenz:				50/60 Hz

Schaltleistung:			max. 1000 W (ohmsche Last)

Kapazitive Last/EVGs:	max. 8 St. LED-Leuchtmittel / Energiesparlampen C<176µF (kapazitiv)

Reichweite:				Präsenz/Radial/Tangential: max. 4 x 4 m (16 m2)

Erfassungswinkel:			360°

Lichtwerteinstellung	:		10 – 1000 Lux

Nachlaufzeit:	30 Sek. – 30 Min., IQ-Modus Erfassungsausblendung

Montage:				Deckenmontage

Material:				UV-beständiger Kunststoff

Schutzart:				IP20

Prüfzeichen:				CE, DEKRA

Betriebstemperatur:			0°C - +40°C

Abmessungen (H x B x T):		Ø94 x 55 mm

Farbe:					weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			035211

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de