Infrarot Präsenzmelder – Presence Control PRO IR Micro LiveLink

- Hochauflösendes wieder neuentwickeltes Sensorsystem mit Multisegment Pyrosensor (STEINEL Patent)

- ø 80 x 20,5 mm Maße

- 360° Erfassungswinkel

- 4m x 4m Präsenz

- Mit Einbaurahmen für Deckeneinbau und Einbaudose

- Integration in das LiveLink System

Technische Daten:

Netzspannung:			DALI-Busspannung

Stromaufnahme:			2 DALI-Teilnehmer

Sensortechnik:			Passiv-Infrarot

Reichweite:				Präsenz und Radial 4 x 4 m

Tangential 6 x 6 m

Empfohlene Montagehöhe:	2,8 m

Erfassungsbereich:			360° mit 90° Öffnungswinkel

Ansprechhelligkeit:			2 – 1000 Lux

Zeiteinstellung:			1 Min. – 60 Min., IQ-Modus

Montage:				Deckenmontage

Material:	UV-beständiger Kunststoff (Gehäuse), HPDE (Linse)

Betriebstemperatur:			0° - +40°C

Schutzart:				IP20

Prüfzeichen:				CE, KEMA KEUR

Abmessungen (H x B x T):		ø 80 x 20,5 mm

Farbe:					Weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			009748

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de