Infrarot Präsenzschalter – Presence Control PRO IR 180 Universal weiß

- Für den Innenbereich

- 2-Draht-Verkabelung

- 0 W Stromaufnahme im Stand by

- IR-Schalter für den Wandeinbau

- Mit einer Reichweite von 20m und einem Erfassungswinkel von 180°

- Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung

- In den Farben weiß und silber verfügbar

- Fernbedienbar

- Master/Slave Vernetzung

- Helligkeitsabhängiges Abschalten (Präsenzmelderlogik)

- Integration in Standard Schalterprogramme möglich:

  - GIRA: mit dem GIRA Zwischenrahmen

  - Jung: mit einem Zwischenrahmen von Steinel

  - Busch-Jäger/ABB: mit einem Zwischenrahmen von Steinel

Technische Daten:

Netzspannung:			220 – 240 V

Frequenz:				50/60 Hz und integrierter Energiespeicher

Technologie:				Passiv Infrarot

Schaltleistung:	200 W (ohmsche Last, z.B. Allgebrauchslampe)

max. 6 EVGs, C ≤132 μF, 6 LED Leuchtmittel

Erfassungsbereich:	180°

Reichweite:				radial 4m, tangential 20m

Dämmerungseinstellung:		2 – 1000 Lux

Grundlicht:				10-50 % für 0-30 Min. oder die ganze Nacht

Zeiteinstellung:			30 Sek. – 30 Min.

Montage:				Wandmontage

Schutzart/Schutzklasse:		IP20

Prüfzeichen:				KEMA KEUR

Abmessungen (H x B x T):		80 x 80 x 20,5 mm

Farbe:					Weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			033149

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de