Infrarot Präsenzschalter – Presence Control PRO IR 180 KNX silber

- Für den Innenbereich

- IR-Schalter für den Wandeinbau

- Mit einer Reichweite von 20m und einem Erfassungswinkel von 180°

- Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung

- In den Farben weiß und silber verfügbar

- Fernbedienbar

- inkl. Messung Temperatur und Feuchte

- Master/Master und Master/Slave Vernetzung möglich

- Helligkeitsabhängiges Abschalten (Präsenzmelderlogik)

- Integration in Standard Schalterprogramme möglich: GIRA, Jung, Busch-Jäger/ABB zusätzlich mit einem Zwischenrahmen

Technische Daten:

Netzspannung:			KNX-Busspannung

Stromaufnahme:			30 mA

Technologie:				Hochfrequenz 5,8 GHz

Busspezifikationen:	Lichtkanäle Licht 1 - 4: Schalten/Dimmen, Schaltbetrieb, Konstantlichtregelung, Nachlaufzeit: Messung der Temperatur und Feuchte

Grundhelligkeit:	Dauer-EIN, 1-255 Min. ganze Nacht, 10-50%

HLK:	präsenzabhängig, Einschaltverzögerung 0-255 Min., Nachlaufzeit 0-255 Min.

Reichweite:				radial 4m, tangential 20m

Erfassungsbereich:			180°

Dämmerungseinstellung:		2 – 1000 Lux

Montage:				Wandmontage

Material:				UV-beständiger Kunststoff

Schutzart:				IP20

Kennzeichnung/Prüfzeichen:	CE, VDE

Abmessungen (H x B x T):		80 x 80 x 20,5 mm

Farbe:					silber

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			032968

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de