Infrarot Präsenzschalter – Presence Control PRO IR 180 DALI silber

- Für den Innenbereich

- 3-Draht-Verkabelung

- IR-Schalter für den Wandeinbau

- Mit einer Reichweite von 20m und einem Erfassungswinkel von 180°

- Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung

- In den Farben weiß und silber verfügbar

- fernbedienbar

- Master/Master und Master/Slave Vernetzung möglich

- Helligkeitsabhängiges Abschalten (Präsenzmelderlogik)

- Integration in Standard Schalterprogramme möglich: GIRA, Jung, Busch-Jäger/ABB zusätzlich mit einem Zwischenrahmen

Technische Daten:

Netzspannung:			220 – 240 V

Frequenz:				50/60 Hz

Technologie:				Passiv Infrarot

Busspezifikation:	Konstantlichtregelung, integrierte Grundhelligkeitsfunktion (10-50%), 1x 2-polige DALI Steuerleitung/Broadcast für 2x12 EVGs, Schaltbetrieb

Reichweite:				radial 4m, tangential 20m

Erfassungsbereich:			180°

Dämmerungseinstellung:		2 – 1000 Lux

Grundlicht:				10-50 % für 0-30 Min. oder die ganze Nacht

Zeiteinstellung:			30 Sek. – 30 Min.

Montage:				Wandmontage

Schutzart/Schutzklasse:		IP20 / Schutzklasse II

Kennzeichnung/Prüfzeichen:	CE, VDE

Abmessungen (H x B x T):		80 x 80 x 20,5 mm

Farbe:					silber

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			033019

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de