Hochfrequenz Bewegungsmelder – HF 3360-R KNX UP weiß

- Für den Innenbereich von Gebäuden

- Erfasst jede Bewegung, auch durch dünne Wände und abgehängte Decken

- 360° Erfassungswinkel mit 140° Öffnungswinkel

- Schaltet unabhängig von der Temperatur

- Tangentiale wie radiale Erfassung

Technische Daten:

Netzspannung:			KNX-Busspannung

Stromaufnahme:			30 mA

Frequenz:				Hochfrequenz 5,8 GHz
Busspezifikationen:			2 Lichtkanäle, dimmbar,

Grundhelligkeitsfunktion für beide Kanäle,

HLK Ausgang, Präsenzausgang, Dämmerungsschalter, Helligkeitswert, 	unbegrenzte Anzahl an Slaves, Werte über den BUS änderbar,

Eingang Dämmerungssensor für Hauptlicht und Grundlicht, Szenen

Reichweite:				Max. Ø 8 m, stufenlos einstellbar

Montagehöhe:			2 - 2,8 m

Erfassungsbereich:			360° mit 140° Öffnungswinkel

Ansprechhelligkeit:			2 – 1000 lx

Zeiteinstellung:			1 – 255 Min.

Montage:				Wand- und Deckenmontage

Betriebstemperatur:			-20° - +50°C

Schutzart:				IP20

Kennzeichnung/Prüfzeichen:	CE, VDE

Abmessungen (H x B x T):		ø124 x 64 mm

Farbe:					Weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			033781

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de