Hochfrequenz Präsenzmelder – Presence Control PRO HF 360 LiveLink

- Für den Innenbereich von Gebäuden

- Hochfrequenz-Technik mit 5,8 GHz

- 360° Erfassungswinkel

- HF-Sensor erfasst durch dünne Wände 	und abgehängte Decken

- Integriert im LiveLink-System

- Kommunikation per DALI Schnittstelle

- Deckeneinbaudose, Aufputz-Adapter, Schutzkorb, Deckenadapter für abgehängte Decken

Technische Daten:

Netzspannung:			LiveLink DALI Busspannung

Sensor Technologie:		Hochfrequenz

Erfassungswinkel:			360° mit 140° Öffnungswinkel

Einstellungen:			LiveLink APP

Montagehöhe:			max. 3,5 m 
Reichweite:				max. Ø12 m

Helligkeitswert:			10 – 1000 Lux

Zeiteinstellung:			1 Min.- 60 Min., IQ

Komfortfunktionen:	LiveLink: Bewegungserfassung, Reichweiteneinstellung, Zeiteinstellung über die LiveLink-Box, Helligkeitsmessung, Halbautomatik / Vollautomatik, Teachmodus, Testbetrieb, Tagbetrieb

Schutzart:				IP 20

Temperaturbereich:			-20 - +55°C

Material:				Polycarbonat

Abmessungen (H x B x T):		120 x 120 x 56 mm

Prüfzeichen:				DEKRA, CE, CB

Farbe:					Weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			033972

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de