LiveLink KNX – Gateway KNX LiveLink

- LiveLink KNX Interface zur Integration von LiveLink Steuergeräten in eine KNX Gebäudesteuerung

- Zugriff aus KNX auf alle in LiveLink programmierten Leuchtengruppen, Lichtszenen, Taster und Sensoren

- Bis zu 6 LiveLink Systeme an einem LiveLink KNX Interface

- Verbindung über LAN-Schnittstelle (IP)

- Das Gerät kann als Programmierschnittstelle für die ETS ab Version 3c verwendet werden

Technische Daten:

Netzanschluss:			12-30V DC, 12-24V AC

Leistungsaufnahme:		<800 mA

Schnittstellen:			Ethernet, LiveLink und KNX

Spezifikation:

- Integration von bis zu 6 LiveLink Systemen an einem Interface

- Zugriff aus KNX auf alle in LiveLink programmierten Leuchtengruppen, Lichtszenen, Taster und Sensoren, max. 1000 Datenpunkte

- Verbindung erfolgt über LAN-Schnittstelle (IP)

- Kann als Programmierschnittstelle für die ETS ab Version 3c verwendet werden

- Inbetriebnahme über ETS Software

Ausstattung:	KNX Busklemme, LAN-Anschlussbuchse RJ-45, zum Anschluss handelsüblicher WLAN-Access-Points (10BaseT)

Montage:	Reiheneinbaugerät (REG) zur Montage auf der Hutschiene, Einbaubreite 2 TE

Abmessung (H x B x T):		90 x 36 x 59 mm

Farbe:	weiß

Garantie:	5 Jahre

Artikelnummer:	034009

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de