Infrarot-Ultraschall Präsenzmelder  - Presence Control PRO

DUALTECH US KNX

- Rundum-Präsenzerfassung durch kombinierte Infrarot-  und Ultraschall-Sensorik

- Zuverlässige Erfassung auch hinter Objekten

- 36 m² Präsenzbereich für die Erfassung kleinster Bewegungen

- Auswahl der Sensorik zum Einschalten und Anhalten

- Umschließt Objekte dringt aber nicht hindurch

- Einbindung in das KNX-System

- Optional: Nutzer Fernbedienung RC5, Service Fernbedienung RC8, Smart Remote, Schutzkorb

Technische Daten:

Netzspannung:			KNX-Busspannung

Stromaufnahme:			30 mA

Sensor Technologie:		Passiv-Infrarot, 40KHz Ultraschall

Busspezifikationen :	4 Lichtkanäle, dimmbar, Grundhelligkeitsfunktion für beide Kanäle, HLK Ausgang, Präsenzausgang, Dämmerungsschalter, Helligkeitswert, unbegrenzte Anzahl an Slaves, Werte über den BUS änderbar, Szenen,

Eingang Dämmerungssensor für Hauptlicht und Grundlicht

Reichweite:	PIR:3x3 m Präsenz , US: ø10 m radial , ø6m tangential/Präsenz

Montagehöhe:			max. 3,5 m

Dämmerungseinstellung:		10 – 1000 Lux

Nachlaufzeit:				1 – 255 Min.

Montage:				Deckenmontage

Material:				UV-beständiger Kunststoff

Schutzart/Schutzklasse:		IP20

Prüfzeichen:				KEMA KEUR

Betriebstemperatur:			-25°C - +55°C

Abmessungen (H x B x T):		120 x 120 x 68 mm

Farbe:					weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			029494

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de