Hochfrequenz Sensor Leuchte Innen – RS PRO 5850 LED

- Für Parkhäuser, Treppen, Produktionsbereiche, Industrie- und Lagerräume

- HF Sensor mit 360° Erfassungsbereich

- Erfassung durch Glas, Holz und Leichtbauwände

- Grundlicht von 10 - 50% dimmbar

- Staub- und strahlwasserresistent durch IP66

- Vernetzbar über DALI mit bis zu 15 Slaves pro Masterleuchte

- Optional: Fernbedienung RC10

Technische Daten:

Netzspannung:			220 – 240 V

Frequenz:				50/60 Hz

Sendeleistung des HF Sensors:	ca. 1 mW auf 5,8 GHz

Leistung:				45 W LED

LED-Lebensdauer:			50.000 Betriebsstunden

Helligkeit:				5570 lm

Lichtfarbe:				Neutralweiß (4000 K)

Ansprechhelligkeit:			2 – 2000 lx

Erfassungswinkel:			360°

Reichweite:	Ø 2 – 8 m

Nachlaufzeit:				5 Sek. – 15 Min.

Montage:				Wand- oder Deckenmontage

Chassis:				Schlagfester Kunststoff

Haube:				PC mit IK07

Grundlicht:				10 - 50 % dimmbar

Betriebstemperatur:			-20 - +30°C

Schutzart/Schutzklasse:		IP66 / Schutzklasse I

Prüfzeichen:				CE, ENEC 05

Abmessungen (H x B x T):		1583 x 105 x 105 mm

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			007676

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de